Bodenverbesserung.

Einzelloch, Extremstandort

Ausschreibung RETERRA Perl

Organisch-mineralischer Pflanzenkompost zur Bodenverbesserung und Düngung mit erhöhter Wasserspeicherkapazität und hohem Luftporenvolumen
RETERRA Perl
Bestehend aus 50 % HUMERRA Strukturkompost, Körnung Null – 25, gütegesichert nach RAL-GZ 251 und
50 % Perligran Null – 6, Pflanzenperlite, RHP-gütegesichert 
ausbringen und mit dem anstehenden Boden vermischen

Aufwandmenge:
Pflanzlochbeigabe:2-5 Liter/Strauch; 5-20 Liter/ Heister; 100 Liter/Hochstamm

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß auf den Fahrzeugen (Original-Lieferscheine).

Eine aktuelle Analyse der Bundesgütegemeinschaft Kompost (maximal drei Monate alt) ist vor der ersten Lieferung vorzulegen.

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210 
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de