Bodenverbesserung.

Fläche. Haus-, Gebrauchs- und Landschaftsrasen

Ausschreibung HUMERRA Feinkompost

Ausgereiften Feinkompost liefern und in Pflanzfläche einarbeiten

Strukturkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5
C/N-Verhältnis max 25:1

Zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig liefern

Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, oder durch Prüfzeugnis der RAL-Gütegemeinschaft Kompost nach RAL-GZ 251 belegen:

organische Substanz min 15 % in der Trockenmasse

Fremdstoffe max 1 % in der Trockenmasse

Wassergehalt max 40 %

lösl. Salzgehalt max 1 % in der Trockenmasse

max Schwermetallgehalt = Grenzwerte nach BioAbfV.

Feinkompost Körnung Null – 10 mm, RAL-gütegesichert zur Bodenverbesserung und Düngung flächig

bei Neuanlagen von Rasenflächen ca. 25 – 40 Liter/m²

zur Verbesserung von bestehenden Rasenflächen ca. 10 – 25 Liter/m²

zur Düngung ca. 5 – 15 Liter/m²

ausbringen und einarbeiten bzw einharken

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß auf den Fahrzeugen (Original-Lieferscheine).

Eine aktuelle Analyse der Bundesgütegemeinschaft Kompost (maximal drei Monate alt) ist vor der ersten Lieferung vorzulegen.

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210 
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de