Bodenabdeckung.

Fallschutz für Spielflächen

Ausschreibung farbiger Fallschutz für Spielflächen

Die entsprechende Fallzone um das Spielgerät bei Bedarf mit einer Drainageschicht und einem Trennvlies vorbereiten.

HUMERRA( Protect ColorSmart in der Farbe (bitte aus dem Sortiment wählen)

bestehend aus entrindeten Hölzern, zerkleinert und auf 5 – 50 mm gesiebt

eingefärbt mit naturidentischen Eisenoxidpigmenten nach EG-Richtlinie 88/378/EEC

in der Fallhöhe entsprechenden Menge einbringen und anwalzen.

Nachweis der Eignung durch TÜV-Bericht vom TÜV-Produkt-Service, Köln. Prüfgrundlage EN 1176 / EN 1177, jeweils aktuelle Fassung

Bei einer maximalen Fallhöhe von zwei Metern beträgt die vorgeschriebene Schichtstärke 20 Zentimeter. Über zwei Metern Höhe muß die Schichtstärke 30 Zentimeter betragen. Der Füllhöhe sind 10 Zentimeter hinzu zu addieren (sog. „Wegspieleffekt“).

Die Fläche mittels Palisaden o. ä. eingrenzen um ein Ausdriften des Materials zu verhindern.

Standard-Farbtöne sind gelb, orange, rot, braun.

Auf Wunsch sind weitere Farbtöne wie grün oder blau erhältlich.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß auf den Fahrzeugen (Original-Lieferscheine).

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH

Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210

F: +49 5205 99886-212

service@reterra.de

www.reterra.de